## Slide 1
Estructura básica de un computador. Programación en ensamblador.
Tecnología de Computadores
Tema 1

## Slide 2: Tema 1
  Introducción
    ¿Qué es un computador?
    Programación de un procesador
    Ejecución de un programa
  Instrucciones de un procesador
    Conjunto de instrucciones
    Formato de instrucción
    Modos de direccionamiento
  Programación en ensamblador
    Lenguaje ensamblador RISC-V
    Traducción de estructuras de alto nivel a ensamblador

## Slide 3
¿QUÉ ES UN COMPUTADOR?
INTRODUCCIÓn

## Slide 4: ¿Qué es un Computador?
Máquina (sistema) en la que se distinguen dos elementos:
  HW: Circuitos y cableado.
  SW: Información que modifica la función del HW sin realizar una reconfiguración de la circuitería para la resolución del problema.
¿Cómo?
Controlando el HW  Indicando qué debe hacer
Introducción
4

## Slide 5: ¿Qué es un Computador?
Máquina (sistema) en la que se distinguen dos elementos:
  HW: Circuitos y cableado.
  SW: Información que modifica la función del HW sin realizar una reconfiguración de la circuitería para la resolución del problema.
¿Cómo?
Controlando el HW  Indicando qué debe hacer
¿Cómo?
Mediante una colección de elementos que instruyen al HW sobre la acción a realizar en cada momento
INSTRUCCIONES
Introducción

## Slide 6: ¿Qué es un Computador?
Máquina (sistema) en la que se distinguen dos elementos:
HW: Circuitos y cableado.
SW: Información que modifica la función del HW sin realizar una reconfiguración de la circuitería para la resolución del problema.
¿Cómo?
Mediante una colección de elementos que instruyen al HW sobre la acción a realizar en cada momento
INSTRUCCIONES
PROGRAMA
Introducción

## Slide 7: ¿Qué es un Computador?
Específico: Diseñado para una tarea determinada.
General: Máquina destinada a ejecutar cualquier tipo de algoritmo
TIPOS DE PROPOSITO
Introducción

## Slide 8: ¿Qué es un Computador?
Específico: Diseñado para una tarea determinada.
General: Máquina destinada a ejecutar cualquier tipo de algoritmo
Programa almacenado: Establecido por John Von Neumann (1945)
El almacenamiento de los programas en memoria.
Las instrucciones se codifican de forma numérica (secuencias binarias)
TIPOS DE PROPOSITO
Introducción

## Slide 9: ¿Qué es un Computador?
Memoria
Programa
y
Datos
Procesador
(CPU)
BUS
Entrada
y
Salida
Transmitir
Almacenar
Procesar
ARQUITECTURA
CPU = UC+UD + Registros
Introducción

## Slide 10: ¿Qué es un Computador?
Por tanto:
Un computador es un sistema electrónico digital usado para la manipulación de información digital (datos binarios), de acuerdo a una lista de Instrucciones conocida como programa”
Tipo de manipulación:
  Almacenar
  Transmitir
  Procesar
Introducción

## Slide 11: INTRODUCCIÓN
PROGRAMACIÓN DE UN PROCESADOR

## Slide 12: Programación de un computador
¿Cómo se define qué tarea debe realizar un computador? → PROGRAMA
Programa: Algoritmo escrito mediante un lenguaje de programación.
Algoritmo: Secuencia de pasos a seguir para resolver un problema.
Lenguaje de programación: Conjunto de reglas y símbolos que permiten escribir un algoritmo formalmente para que un computador le entiende.
Introducción

## Slide 13: Tipos de lenguajes
Lenguaje de alto nivel
  Lenguaje de Programación con instrucciones de alto contenido semántico comprensibles por los humanos. (ejm: C, C++, Java, Pascal).
#define vueltas 4
int suma = 0;
int V[4] = {0,1,2,3};
main () {
register int suma_parcial = 0;
register int i = 0;
while (i < vueltas) {
suma_parcial += V[i];
i++;
}
suma = suma_parcial;
}
Introducción

## Slide 14: Tipos de lenguajes
Lenguaje ensamblador
  Lenguaje de Programación con instrucciones de bajo contenido semántico comprensibles por los humanos. (ejm: Intel 386, Alpha, MIPS, ARM)
.text
main:
MOVI R3,0 ; R3 es suma_parcial
MOVI R1,0 ; R1 es i
MOVI R4, LO(V)
MOVHI R4, HI(V) ; R4 carga 1er elem. vector V
MOVI R0,0 ; para el salto incondicional
MOVI R2,Vueltas
while:
CMPLT R5,R1,r2 ; ¿i < Vueltas?
BZ R5, fiwhile ; si (R5==0) fin bucle
….
ADDI R1,R1,1 ; i++
….
BZ R0, while ; salto incondicional bucle
Fiwhile:
Introducción

## Slide 15: Tipos de lenguajes
Lenguaje máquina
  Lenguaje de Programación con instrucciones comprensible por el computador.
Introducción
0010100101101001
1010001001001011
1111010100111010
0010010101000010
1110010100101001
0101000001000011
1110010010000010
0001000010101110
1001000101010000
1110100100100100
0010101001011110
1100101000000010
Ciclo de instrucción
  Búsqueda de la instrucción (fetching): el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. Debe conocer la posición de memoria donde se encuentra la instrucción: PC (Program Counter, contador del programa).
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza.
  Ejecución de la instrucción: Ejecuta la acción expresada por la instrucción.

## Slide 16: Proceso de traducción
Ensamblador
El procesador SOLO entiende lenguaje máquina (instrucciones máquina).
Existe un proceso de “traducción” desde el lenguaje de alto nivel hasta el lenguaje máquina.
Programa en Lenguaje de Alto nivel (ejem. C++,C,Fortran,etc)
Programa en Lenguaje Ensamblador
Programa en Lenguaje maquina (unos y ceros)
Compilador
Main(){
int a, b, c
c=a+b
……
ADD R1 , R0, a
ADD R1, R3, R2
…..
001000101001
001111110000
…..
Introducción

## Slide 17: INTRODUCCIÓN
EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA

## Slide 18: Ejecución de un programa
El procesador lee y ejecuta secuencialmente y en orden las instrucciones que forman un programa almacenadas en memoria.
Ejecución de una instrucción (ciclo de instrucción):
  Búsqueda de la instrucción: el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. El PC (Program Counter, contador del programa) da la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción
Introducción

## Slide 19: Ejecución de un programa
El procesador lee y ejecuta secuencialmente y en orden las instrucciones que forman un programa almacenadas en memoria.
Ejecución de una instrucción (ciclo de instrucción):
  Búsqueda de la instrucción: el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. El PC (Program Counter, contador del programa) da la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza.
Introducción

## Slide 20: Ejecución de un programa
El procesador lee y ejecuta secuencialmente y en orden las instrucciones que forman un programa almacenadas en memoria.
Ejecución de una instrucción (ciclo de instrucción):
  Búsqueda de la instrucción: el procesador lee de memoria la instrucción a ejecutar. El PC (Program Counter, contador del programa) da la posición de memoria donde se encuentra dicha instrucción
  Decodificación de la instrucción: Debe determinar el tipo de instrucción y los operandos que utiliza.
  Ejecución de la instrucción: Ejecuta la acción expresada por la instrucción.
Introducción

## Slide 21: Tema 1
  Introducción
    ¿Qué es un computador?
    Programación de un procesador
    Ejecución de un programa
  Instrucciones de un procesador
    Conjunto de instrucciones
    Formato de instrucción
    Modos de direccionamiento
  Programación en ensamblador
    Lenguaje ensamblador RISC-V
    Traducción de estructuras de alto nivel a ensamblador

## Slide 22: INSTRUCCIONES dE UN PROCESADOR
CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

## Slide 23: Conjunto de instrucciones
Cada procesador está diseñado para “entender” un conjunto de instrucciones
Tipos de instrucciones
  Transferencia: copian información de un lugar a otro (memoria, registros)
  Transformación: transforman la información
    Aritméticas, Lógicas, Desplazamiento, Comparación, …
  Control: controlan el flujo de instrucciones del programa
Instrucciones de un procesador

## Slide 24: Conjunto de instrucciones, ejemplo MIPS
Instrucciones de un procesador

## Slide 25: Conjunto de instrucciones, ejemplo ARM
Instrucciones de un procesador
+
-
+
-

## Slide 26: INSTRUCCIONES dE UN PROCESADOR
FORMATOS DE INSTRUCCIONES

## Slide 27: Formato de instrucción
Las instrucciones se almacenan en memoria → Codificación en binario (n-bits)
  ADD A, B, C → 0100100100100101
Instrucciones de un procesador

## Slide 28: Formato de instrucción
Las instrucciones se almacenan en memoria → Codificación en binario (n-bits)
  ADD A, B, C → 0100100100100101
Elementos de una instrucción:
  Código de operación (OPCODE): especifica el tipo de instrucción. (ADD)
  Operandos (direcciones): argumentos necesarios para la ejecución de la instrucción (entradas/salidas). (A, B, C)
Instrucciones de un procesador

## Slide 29: Formato de instrucción
Las instrucciones se almacenan en memoria → Codificación en binario (n-bits)
  ADD A, B, C → 0100100100100101
Elementos de una instrucción:
  Código de operación (OPCODE): especifica el tipo de instrucción. (ADD)
  Operandos (direcciones): argumentos necesarios para la ejecución de la instrucción (entradas/salidas). (A, B, C)
Formato:
Instrucciones de un procesador
n-bits
operandos o
direcciones
código de
operación
OPCODE | OP1 | OP2 | … | OPn

## Slide 30: Formato de instrucción
OPCODE
  Codificación en binario del tipo de instrucción (código binario)
  Formato fijo o variable
Instrucciones de un procesador

## Slide 31: Formato de instrucción
OPCODE
  Codificación en binario del tipo de instrucción (código binario)
  Formato fijo o variable
Operandos o direcciones
  Especifican los operandos fuente y destino de la instrucción (codificados en binario).
    Valor, registro, dirección de memoria
Instrucciones de un procesador

## Slide 32: Formato de instrucción
OPCODE
  Codificación en binario del tipo de instrucción (código binario)
  Formato fijo o variable
Operandos o direcciones
  Especifican los operandos fuente y destino de la instrucción (codificados en binario).
    Valor, registro, dirección de memoria
  Hay operandos explícitos e implícitos
    Máquina de M-direcciones: el formáto de instrucción acepta como máximo M operandos explícitos.
Instrucciones de un procesador

## Slide 33: Formato de instrucción
OPCODE
  Codificación en binario del tipo de instrucción (código binario)
  Formato fijo o variable
Operandos o direcciones
  Especifican los operandos fuente y destino de la instrucción (codificados en binario).
    Valor, registro, dirección de memoria
  Hay operandos explícitos e implícitos
    Máquina de M-direcciones: el formáto de instrucción acepta como máximo M operandos explícitos.
  Modo de direccionamiento: especifica como se debe interpretar el campo operando.
    Cada operando posee su propio modo de direccionamiento
Instrucciones de un procesador

## Slide 34: Formato de instrucción
Formato de instrucción de longitud fija
  Todas las instrucciones tienen mismo número de bits
Formato de instrucción de longitud variable
  La longitud de las instrucciones varía
  Varias palabras de memoria
Instrucciones de un procesador
OPCODE | OP1 | OP2 | … | OPn
OPCODE
OPCODE
OPCODE
OP1
OP1
OPn
…

## Slide 35: INSTRUCCIONES dE UN PROCESADOR
MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

## Slide 36: Modos de direccionamiento
¿Cómo se interpretan los m-bits del campo operando para obtener el operando?
¿Qué dato concreto hay que sumar a C para calcular el valor a almacenar en A?
La respuesta la da el modo de direccionamiento del operando B
  Significado de 0010
  ADD A, B, C → 0100100100100101 (A ← B + C)
Instrucciones de un procesador

## Slide 37: Modos de direccionamiento
Inmediato
Directo
  Absoluto
    A registro
    A memoria
  Relativo
    Registro implícito (PC, base, índice, SP, …)
    Registro explícito
Indirecto
  Por registro
  Por memoria
Instrucciones de un procesador

## Slide 38: Modos de direccionamiento (I)
Inmediato
  “El campo operando es el propio VALOR del operando”
  El operando está en la propia instrucción
  Codificación en binario del tipo de dato del operando (natural, entero, real, …)
Instrucciones de un procesador

## Slide 39: Modos de direccionamiento (I)
Inmediato
  “El campo operando es el propio VALOR del operando”
  El operando está en la propia instrucción
  Codificación en binario del tipo de dato del operando (natural, entero, real, …)
  Ejemplo: B operando Natural con direccionamiento inmediato:
    A = ? + C
Instrucciones de un procesador
  ADDI A, B, C → 0011001000100101

## Slide 40: Modos de direccionamiento (I)
Inmediato
  “El campo operando es el propio VALOR del operando”
  El operando está en la propia instrucción
  Codificación en binario del tipo de dato del operando (natural, entero, real, …)
  Ejemplo: B operando Natural con direccionamiento inmediato:
    A = 2 + C
00010 = 2
Dato
Instrucciones de un procesador
  ADDI A, B, C → 0011001000100101

## Slide 41: Modos de direccionamiento (II)
Directo
El campo operando indica DONDE está el operando
El operando puede estar en un registro o en una posición de memoria
Puede indicar donde está el operando de dos modos distintos:
  ABSOLUTO: Se proporciona la dirección completa del operando
  RELATIVO: Se incluye información parcial de direccionamiento  calcular la dirección final donde está el operando
Instrucciones de un procesador

## Slide 42: Modos de direccionamiento (II)
Directo Absoluto
  Directo a Registro: el operando está en un registro (código binario del registro)
  Directo a Memoria: el operando está en una posición de memoria (dirección de memoria)
Ejemplo Directo a Registro
    A = ? + C
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Instrucciones de un procesador
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
  ADD2 A, B, C → 0101000100100101

## Slide 43: Modos de direccionamiento (III)
Directo Absoluto
  Directo a Registro: el operando está en un registro (código binario del registro)
  Directo a Memoria: el operando está en una posición de memoria (dirección de memoria)
Ejemplo Directo a Registro
    A = 7 + C
00111 = 7
Registro
Instrucciones de un procesador
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
  ADD2 A, B, C → 0101000100100101

## Slide 44: Modos de direccionamiento (III)
Directo Absoluto
  Directo a Registro: el operando está en un registro (código binario del registro)
  Directo a Memoria: el operando está en una posición de memoria (dirección de memoria)
Ejemplo Directo a Memoria
    A = ? + C
Instrucciones de un procesador
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
  ADD3 A, B, C → 0111001000100101

## Slide 45: Modos de direccionamiento (III)
0000 = 0
Dir. Memoria
Instrucciones de un procesador
Directo Absoluto
  Directo a Registro: el operando está en un registro (código binario del registro)
  Directo a Memoria: el operando está en una posición de memoria (dirección de memoria)
Ejemplo Directo a Memoria
    A = 0 + C
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
  ADD3 A, B, C → 0111001000100101

## Slide 46: Modos de direccionamiento
Directo Relativo
  El operando está en una posición de memoria
  Dirección Efectiva (DE): Dirección de memoria donde se encuentra el operando
  La DE se calcula sumando un desplazamiento al contenido de un registro:
    Con registro explícito: Hay que especificar en la instrucción el desplazamiento y el registro.
    Con registro implícito: El registro no se especifica explícitamente.
Instrucciones de un procesador

## Slide 47: Modos de direccionamiento (IV)
Directo Relativo con registro implícito:
  El registro no se especifica explícitamente en el formato de la instrucción
  Sólo se especifica el desplazamiento
    Relativo a PC (Program Counter), Relativo a Base, Indexado (relativo a registro índice),Relativo a SP (Stack Pointer) …
Ejemplo Relativo a Base
    A = ? + C
Base
11101
Instrucciones de un procesador
  ADD4 A, B, C → 1001001000100101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 48: Modos de direccionamiento (IV)
Desplazamiento
00010
00101 = 5
DE = 11111
Instrucciones de un procesador
Directo Relativo con registro implícito:
  El registro no se especifica explícitamente en el formato de la instrucción
  Sólo se especifica el desplazamiento
    Relativo a PC (Program Counter), Relativo a Base, Indexado (relativo a registro índice),Relativo a SP (Stack Pointer) …
Ejemplo Relativo a Base
    A = 5 + C
Instrucciones de un procesador
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
  ADD4 A, B, C → 1001001000100101
Base
11101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000

## Slide 49: Modos de direccionamiento (V)
Directo Relativo con registro explícito:
  El registro se especifica explícitamente en el formato de la instrucción
  En el formato de instrucción al operando se le asocian dos campos: registro y desplazamiento
Ejemplo relativo a registro:
    A = ? + C
Registro
Desplazamiento
Instrucciones de un procesador
  ADD5 A, B(D), C → 10110011111000010101
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000

## Slide 50: Modos de direccionamiento (V)
Directo Relativo con registro explícito:
  El registro se especifica explícitamente en el formato de la instrucción
  En el formato de instrucción al operando se le asocian dos campos: registro y desplazamiento
Ejemplo:
    A = 4 + C
Registro
Desplazamiento
00000
00100 = 4
DE = 00001
Instrucciones de un procesador
  ADD5 A, B(D), C → 10110011111000010101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 51
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento (V)
Directo Relativo
  Principal utilidad: recorrer conjunto de direcciones de memoria con una misma instrucción.
Loop:
…
ADD A,R0(0),B
INC R0
…
JUMP Loop
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 52
Directo Relativo
  Principal utilidad: recorrer conjunto de direcciones de memoria con una misma instrucción.
R0
00000
Desp.
0
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento (V)
Loop:
…
ADD A,R0(0),B
INC R0
…
JUMP Loop
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 53
R0
00000
Desp.
R0
00001
0
0
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento (V)
Directo Relativo
  Principal utilidad: recorrer conjunto de direcciones de memoria con una misma instrucción.
Loop:
…
ADD A,R0(0),B
INC R0
…
JUMP Loop
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 54
Loop:
…
ADD A,R0(0),B
INC R0
…
JUMP Loop
R0
00000
Desp.
R0
00001
0
00010
0
0
0
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento (V)
Directo Relativo
  Principal utilidad: recorrer conjunto de direcciones de memoria con una misma instrucción.
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 55
Directo Relativo Autoindexado
  Incremento/decremento automático del registro
  Útil en bucles como el anterior (ahorro instrucción INC)
  ADD A,R0(0),B
    Preautoincrementado: R0=R0+1; DE=R0+0;
    Preautodecrementado: R0=R0-1; DE=R0+0;
    Postautoincrementado: DE=R0+0; R0=R0+1;
    Postautodecrementado: DE=R0+0; R0=R0-1;
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento (V)

## Slide 56
Indirecto
El campo operando indica DONDE está la DIRECCIÓN del operando
El operando está en una posición de memoria
La dirección de memoria donde está el operando puede estar en:
  Registro: el campo operando indica el código del registro
  Memoria: el campo operando indica la dirección de memoria
Instrucciones de un procesador
Modos de direccionamiento

## Slide 57: Modos de direccionamiento (VI)
Indirecto por registro:
El formato de instrucción indica el código del registro donde se almacena la posición de memoria donde está el operando.
Ejemplo:
    A = ? + C
Instrucciones de un procesador
  ADD6 A, B, C → 1101000100100101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 11111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101

## Slide 58: Modos de direccionamiento (VI)
Registro
00101 = 5 (en C2)
Instrucciones de un procesador
  ADD6 A, B, C → 1101000100100101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 11111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
Indirecto por registro:
El formato de instrucción indica el código del registro donde se almacena la posición de memoria donde está el operando.
Ejemplo:
    A = 5 + C

## Slide 59: Modos de direccionamiento (VII)
Instrucciones de un procesador
  ADD7 A, B, C → 1111001000100101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
Indirecto por memoria:
El formato de instrucción indica la dirección de la memoria donde se almacena la posición de memoria donde está el operando.
Ejemplo:
    A = ? + C

## Slide 60: Modos de direccionamiento (VII)
Dir. Memoria
00010 = 2 (en C2)
Instrucciones de un procesador
  ADD7 A, B, C → 1111001000100101
Registros | 
R0 (0000) | 00110
R1 (0001) | 00001
R2 (0010) | 00111
… | …
R15 (1111) | 00000
Memoria | 
M(00000) | 00010
M(00001) | 00100
M(00010) | 00000
… | …
M(11111) | 00101
Indirecto por memoria:
El formato de instrucción indica la dirección de la memoria donde se almacena la posición de memoria donde está el operando.
Ejemplo:
    A = 2 + C

## Slide 61: Ejemplo formato instrucción
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits
  32 registros de 32 bits
  3 tipos con modo de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro
    2º operando una posición de memoria
31
0
Instrucciones de un procesador

## Slide 62: Ejemplo formato instrucción
31
0
OPCODE (6)
26
Instrucciones de un procesador
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
  32 registros de 32 bits
  3 tipos con modo de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro
    2º operando una posición de memoria

## Slide 63: Ejemplo formato instrucción
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
  32 registros de 32 bits
  3 modos de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro => 32 = 25 => 5 bits (OP1)
    2º operando una posición de memoria
31
0
OPCODE (6)
26
25
OP1 (5)
21
Instrucciones de un procesador

## Slide 64: Ejemplo formato instrucción
31
0
OPCODE (6)
26
25
OP1
Instrucciones de un procesador
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
  32 registros de 32 bits
  3 tipos con modo de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro
    2º operando una posición de memoria

## Slide 65: Ejemplo formato instrucción
31
0
OPCODE (6)
26
25
OP1 (5)
21
Instrucciones de un procesador
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
  32 registros de 32 bits
  3 tipos con modo de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro
    2º operando una posición de memoria

## Slide 66: Ejemplo formato instrucción
31
0
OPCODE (6)
26
25
OP1 (5)
21
OP2
20
Instrucciones de un procesador
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
32 registros de 32 bits
3 tipos con modo de direccionamiento: Directo a registro, directo a memoria y relativo a PC tipo definido por el opcode: OP2 es desplazamiento o dirección de memoria
Instrucciones con 2 operandos:
  1er operando especifica un registro
  2º operando una posición de memoria

## Slide 67: Ejemplo formato instrucción
Diseñar el formato de instrucción para un procesador con las siguientes características:
  64 instrucciones de 32 bits => 64 = 26 => 6 bits (OPCODE)
  32 registros de 32 bits
  3 modos de direccionamiento: Directo a registro,
  directo a memoria y relativo a PC
  Instrucciones con 2 operandos:
    1er operando especifica un registro => 32 = 25 => 5 bits (OP1)
    2º operando una posición de memoria
31
0
OPCODE (6)
26
25
OP1 (5)
21
OP2 (20)
MDop2(1)
20
19
2 = 21  1 bit (MDop2)
Instrucciones de un procesador
Notes: Aunque el enunciado dice que ha 3 modos de direccionamiento (DR, RM y RelPC), también dice que el primer operando especifica un registro, por lo que su modo de direccionamiento tiene que ser DR y no hay que especificarlo. Sin embargo, para el operando segundo dice que indica una posición de memoria. De los tres modos de dir. que soporta, tan solo RM y RelPC llevan a una dirección de memoria, por lo que el segundo operando tan solo puede tener dos modos de dir. Así, añadimos un campo de Modo de Direccionamiento (MD) asociado únicamente al segundo operando y sólo necesita 1 bit para distinguir entre estos dos modos posibles para este segundo operando. Quizás no esté demasiado claro, pero esa es la interpretación que le dimos al problema.

## Slide 68: Tema 1
  Introducción
    ¿Qué es un computador?
    Programación de un procesador
    Ejecución de un programa
  Instrucciones de un procesador
    Conjunto de instrucciones
    Formato de instrucción
    Modos de direccionamiento
  Programación en ensamblador
    Lenguaje ensamblador RISC-V
    Traducción de estructuras de alto nivel a ensamblador

## Slide 69: Tema 1 programación en ensamblador
Lenguaje ensamblador Risc-v
Transparencias basadas en:
José Manuel Mendías Cuadros. Fundamentos de los Computadores II. UCM.
Chris Terman. Computation Structures. MIT Open Courseware

## Slide 70: Arquitectura risc-v
RISC‐V ISA (Instruction Set Architecture) es una arquitectura:
  Abierta, no propietaria y en evolución
Es de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer) por lo que:
  Tiene un repertorio reducido de instrucciones simples
  Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a memoria
  El resto de instrucciones trabajan con datos almacenados en registros
  Dispone de un gran número de registros de propósito general
  Tienen un conjunto reducido de modos de direccionamiento
  Instrucciones de tamaño fijo y con un número reducido de formatos
Trabajaremos con el repertorio base RV32I con la extensión RVM
  Datos enteros de 32 bits e instrucciones de 32 bits (RV32I)
  Con operaciones de multiplicación y división sobre enteros (RVM)

## Slide 71: Instrucciones y datos
Toda instrucción en RISC-V ocupa 32 bits
Las instrucciones operan con datos o direcciones de 32 bits
  Los datos son números enteros (con signo, codificados en complemento a 2) o naturales (sin signo, codificados en binario puro)
  Las direcciones son números naturales codificadas en binario puro
Se puede trabajar con números de menor anchura
  Son extendidos a 32 bits (signo los enteros (sExt) y 0s los naturales (zExt))
Tamaños comunes de datos:
  Palabra (word): 32 bits
  Media palabra (half): 16 bits
  Byte (byte): 8 bits

## Slide 72: Modelo de memoria
Memoria RAM direccionable de 4GiB (232x8bytes = 230x32bytes)
  Bus de datos y direcciones de 32 bits
  Direccionable a nivel de byte Cada byte tiene una única dirección de memoria
  Contiene datos de 8, 16 y 32 bits y direcciones de 32 bits
  Todos ellos alineados y con ordenación little-endian

## Slide 73: Modelo de memoria: alineamiento
La información almacenada en memoria está alineada (restricciones de ubicación según su tamaño):
  Byte: puede ubicarse en cualquier dirección de memoria
  Media palabra: sólo puede ubicarse en dir. múltiplo de 2
  Palabra: sólo puede ubicarse en dir. múltiplo de 4
Si se ubican consecutivamente datos de distinto tamaño quedan huecos vacíos

## Slide 74: Modelo de memoria: ordenamiento
Los bytes de una palabra tienen ordenamiento little-endian
  En la dirección más baja se ubica el byte menos significativo
  La dirección de un dato coincide con la dirección de su byte menos significativo
Otros procesadores tienen ordenamiento big-endian
  En la dirección más baja se ubica el byte más significativo

## Slide 75: registros
Todos los datos residen en memoria, pero para ser operados deben cargarse en registros
Un RISC-V dispone de 32 registros de 32 bits de propósito general
  Se numeran del x0 al x31
  El registro x0 contiene la constante 0 (no se puede sobrescribir)
  Cada registro tiene un alias (para facilitar la programación)
Adicionalmente dispone del registro especial, PC (Program Counter)
  Contiene la dirección de memoria de la instrucción a ejecutar
  Al terminar de ejecutarla se incrementa en 4 (cada instrucción ocupa 4 bytes)
    Excepto en instrucciones de salto

## Slide 76: registros
# Reg. | Alias | Descripción
x0 | zero | zero - cero
x1 | ra | return address – dirección de retorno
x2 | sp | stack pointer – puntero de pila
x3 | gp | global pointer – puntero glogal
x4 | tp | thread pointer – puntero de hebra
x5…x7 | t0…t2 | temporary register – registro temporal
x8 | s0/fp | saved register / frame pointer – registro preservado / puntero de marco
x9 | s1 | saved register – registro preservado
x10…x17 | a0…a7 | argument register – registro de argumento
x18…x27 | s2…s11 | saved register – registro preservado
x28…x31 | t3…t6 | temporary register – registro temporal
programando en ensamblador deben usarse siempre los alias

## Slide 77: Modos de direccionamiento
Indican dónde se encuentran los operandos de una instrucción
Los operandos pueden estar ubicados en:
  La propia instrucción
  Un registro del procesador (se indicará cuál)
  La memoria del computador (se indicará la dirección que ocupa)
En RISC-V sólo existen 4 modos de direccionamiento:
  Inmediato: el operando es una constante ubicada en la propia instrucción
  Directo a registro: el operando se encuentra en un registro del procesador, se indica cual
  Relativo a registro: el operando se encuentra en memoria, su dirección se obtiene sumando el contenido de un registro y un inmediato
  Relativo a PC: el operando es una dirección (de salto), se obtiene sumando el contenido del PC y un inmediato

## Slide 78: Modos de direccionamiento: Inmediato
El operando es una constante ubicada en la propia instrucción
  En ensamblador se indica explícitamente la constante con la que operar:
  addi x1, x1, 14
  La codificación de la instrucción contiene un campo que almacena la constante:
Las instrucciones son de 32 bits  los operandos inmediatos son de menor anchura
  Inmediatos sin signo de 5 bits: se usan sin extender
  Inmediatos con signo de 12/13 bits: se extienden a 32 bits antes de usarlos
  Inmediatos de 20 bits: se usan sin extender pero desplazados
  Inmediatos de 21 bits: se extienden a 32 bits antes de usarlos
14 |  | addi

## Slide 79: Modos de direccionamiento: directo a registro
El operando está almacenado en un registro del procesador
En ensamblador se indica el nombre del registro que contiene el dato:
addi x1, x1, 14
La codificación de la instrucción contiene un campo que indica el número del registro:
 | x1 |  | addi
x0 | 
x1 | -346
x2 | 
x31 | 
Registros

## Slide 80: Modos de direccionamiento: Relativo a registro
El operando está en una posición de memoria cuya dirección se calcula:
Sumando el contenido de un registro y un desplazamiento constante contenido en la instrucción
En ensamblador se indica explícitamente el desplazamiento y el registro:
lw x3, -32(x1)
La codificación de la instrucción contiene campos para indicar ambos elementos:
-32 | x1 |  | lw
Registros
x0 | 
x1 | 3c2fe530
x2 | 
x31 | 
+
00000000 | 
3c2fe510 | 23480
3c2fe514 | 
ffffffff | 
Memoria

## Slide 81: Modos de direccionamiento: Relativo a PC
El operando es una dirección (de salto) que se calcula:
Sumando el contenido del PC y un desplazamiento constante contenido en la instrucción
En ensamblador se indica explícitamente el desplazamiento:
jal x3, 1024
La codificación de la instrucción contiene un campo para indicar el desplazamiento:
1024 |  | jal
PC | 3c2f0000
+
00000000 | 
3c2f0400 | instrucción
3c2f0404 | 
ffffffff | 
Memoria

## Slide 82: Repertorio de instrucciones
El repertorio de instrucciones es el conjunto de todas las instrucciones que puede ejecutar un procesador
Hay diferentes tipos de instrucciones:
  Transformación de datos: realizan operaciones aritméticas, lógicas bit a bit y de desplazamiento de bits.
  Transferencia de datos: copian datos entre registros y memoria
  Control o salto: rompen el orden implícito de ejecución (modifican PC)
  Privilegiadas: permiten acceso a funcionalidades para control del sistema
El repertorio de instrucciones del RISC-V es extremadamente reducido

## Slide 83: Repertorio de instrucciones: aritméticas
Realizan operaciones aritméticas con 2 operandos fuente y 1 operando destino, todos de 32 bits
El operando izquierdo se encuentra SIEMPRE en un registro
El operando derecho se encuentra en un registro o es un inmediato corto
  La constante inmediata es de 12 bits en C2 ([-2048, +2048]) pero se extiende a 32 bits
El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  sub x8, x2, x1
  addi x8, x2, 6
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 0f500ce4
x31 | 
Registros
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700000
x8 | 0f700006
x31 | 
Registros
+
32
32
32
+
32
32
32
12
sExt
1 operando destino
2 operandos fuente

## Slide 84: Repertorio de instrucciones: aritméticas
Existen instrucciones diferentes de comparación para interpretar operandos fuente como datos con y sin signo
 | Operación | Descripción
add rd, rs1, rs2 | rd  rs1 + rs2 | add suma
sub rd, rs1, rs2 | rd  rs1 - rs2 | subtract resta
slt rd, rs1, rs2 | rd  if (rs <S rs2) then (1) else (0) | set if less than “menor que” con signo
sltu rd, rs1, rs2 | rd  if (rs <U rs2) then (1) else (0) | set if less than unsigned “menor que” sin signo
addi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 + sExt(imm) | Instrucción
slti rd, rs1, imm12b | rd  if (rs <S sExt(imm)) then (1) else (0) | set if less than immediate “menor que constante” con signo
sltiu rd, rs1, imm12b | rd  if (rs <U sExt(imm)) then (1) else (0) | set if less than immediate unsigned “menor que constante” sin signo

## Slide 85: Repertorio de instrucciones: multiplicación y división
El resultado de multiplicar 2 datos de 32 bits requiere 64 bits
Por ello existen 2 tipos de instrucciones de multiplicación: una para la parte alta (más significativa) del resultado y otra para la parte baja (menos significativa)
  Sólo existe una instrucción para obtener la parte baja del resultado.
  Existen dos instrucciones para la parte alta según los operandos fuente sean con o sin signo
Todos los operandos de estas instrucciones se encuentran en registros
  mul x8, x2, x1
  mulh x8, x2, x1
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 9c800000
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
x
32
32
64
32
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 0001ee01
x31 | 
Registros
x
32
32
64
32

## Slide 86: Repertorio de instrucciones: multiplicación y división
32
La división entera de 2 datos de 32 bits da lugar a dos resultados: el cociente y el resto, ambos de 32 bits
Existen dos tipos de instrucciones: una para obtener el cociente y otra para el resto
Cada una con variantes para operar con datos con y sin signo
Todos los operandos de estas instrucciones se encuentran en registros
  div x8, x2, x1
  rem x8, x2, x1
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 0000007b
x31 | 
Registros
÷
32
32
32
x0 | 
x1 | 0f700ce4
x2 | 00200000
x8 | 00100ce4
x31 | 
Registros
32
32
÷
1 operando destino
2 operandos fuente

## Slide 87: Repertorio de instrucciones: multiplicación y división
Estas instrucciones no forman parte del repertorio RV32I pero sí de su extensión RVM
Instrucción | Operación | Descripción
mul rd, rs1, rs2 | rd  (rs1 * rs2)31:0 | multiply multiplicación entera (32 bits menos significativos)
mulh rd, rs1, rs2 | rd  (rs1S * rs2S)63:32 | multiply high multiplicación entera con signo (32 bits más significativos)
mulhsu rd, rs1, rs2 | rd  (rs1S * rs2U)63:32 | multiply high signed unsigned multiplicación entera mixta (32 bits más significativos)
mulhu rd, rs1, rs2 | rd  (rs1U * rs2U)63:32 | multiply high unsigned multiplicación entera sin signo (32 bits más significativos)
div rd, rs1, rs2 | rd  rs1 /S rs2 | divide división entera con signo
divu rd, rs1, rs2 | rd  rs1 /U rs2 | divide unsigned división entera sin signo
rem rd, rs1, rs2 | rd  rs1 %S rs2 | remainder resto entero con signo
remu rd, rs1, rs2 | rd  rs1 %U rs2 | remainder unsigned resto entero sin signo

## Slide 88: Repertorio de instrucciones: lógicas
Realizan operaciones de tipo lógico bit a bit (bitwise) con 2 operandos fuente y 1 operando destino, todos de 32 bits
El operando izquierdo se encuentra SIEMPRE en un registro
El operando derecho se encuentra en un registro o es un inmediato corto
  La constante inmediata es de 12 bits en C2 pero se extiende su signo a 32 bits
El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  ori x8, x2, 0xff
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f500a34
x8 | 0f500aff
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
+
32
32
32
12
sExt
 | 00001111010100000000101000110100
or | 00000000000000000000000011111111
 | 00001111010100000000101011111111

## Slide 89: Repertorio de instrucciones: lógicas
Las operaciones de tipo lógico bit a bit se usan para manipular los bits individuales de un dato
Un operando contiene el dato a manipular
El otro operando contiene una máscara que indica los bits a cambiar
Se utilizará una operación distinta según el cambio que se desee
dato manipulado
máscara
 | 00001111010100000000101000110100
or | 00000000000000000000000011111111
 | 00001111010100000000101011111111
dato
 | 00001111010100000000101000110100
and | 00000000000000000000000011111111
 | 00000000000000000000000000110100
La instrucción or pone a 1 aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 1
 | 00001111010100000000101000110100
xor | 00000000000000000000000011111111
 | 00001111010100000000101011001011
La instrucción and pone a 0 aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 0
La instrucción xor complementa aquellos bits del dato cuyos correspondientes en la máscara estén a 1

## Slide 90: Repertorio de instrucciones: lógicas
Instrucción | Operación | Descripción
and rd, rs1, rs2 | rd  rs1 & rs2 | and “y lógica” bit a bit
or rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ¦ rs2 | or ”o lógica” bit a bit
xor rd, rs1, rs2 | rd  rs1 ^ rs2 | xor ”o-exclusiva lógica” bit a bit
andi rd, rs1, imm12b | rd  rs1 & sExt(imm) | and immediate “y lógica” bit a bit con constante
ori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ¦ sExt(imm) | or immediate ”o lógica” bit a bit con constante
xori rd, rs1, imm12b | rd  rs1 ^ sExt(imm) | xor immediate ”o-exclusiva lógica” bit a bit con constante

## Slide 91: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento
Permiten desplazar los bits de un operando fuente un número de posiciones indicadas por otro y almacenarlo en un operando destino
El operando izquierdo de 32 bits se encuentra SIEMPRE en un registro
El operando derecho de 5 bits se encuentra en un registro o es un inmediato
  Del registro se toman los 5 bits menos significativos
  La constante inmediata son 5 bits en binario puro que no se extienden
El resultado se almacena SIEMPRE en un registro
  slli x8, x2, 7
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f500a34
x8 | a8051a00
x31 | 
Registros
1 operando destino
2 operandos fuente
<<
32
32
5
 | 00001111010100000000101000110100
slli | 00111
 | 10101000000001010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda

## Slide 92: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento
Insertan 0’s por un extremo del dato y descartan los bits que salen por el otro
Permiten el reescalado de datos sin signo:
Desplazar n bits a la izquierda equivale a multiplicar por 2n
Desplazar n bits a la derecha equivale a dividir por 2n
Aplicadas tras una lógica bit a bit permiten extraer campos de un dato:
 | 00000000000000000000101000110100
slli | 00111
 | 00000000000001010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda
2612 << 7 = 2612×27 = 334336
 | 00000000000000000000101000110100
srli | 00111
 | 00000000000000000000000000010100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
2612 >> 7 = 2612÷27 = 20
 | 00001111101000000001010001101000
and | 00000000111100000000000000000000
 | 00000000101000000000000000000000
slli | 10100
 | 00000000000000000000000000001010
Los desplaza al extremo derecho
bits menos significativos
Aísla los bits 20 al 23 del dato

## Slide 93: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento
La instrucción de desplazamiento aritmético a la derecha propaga el bit de signo por la izquierda y descarta los bits que salen por la derecha
  Permite el reescalado de datos con signo:
No existe instrucción de desplazamiento aritmético a la izquierda
  Para resultados válidos (el dato reescalado con signo puede representarse con 32 bits) el desplazamiento lógico es equivalente
 | 11111111111111110001101000110100
srai | 00111
 | 11111111111111111111111000110100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
−58828 >> 7 = −58828÷27 = -460
 | 01111111111111110001101000110100
srai | 00111
 | 00000000111111111111111000110100
Desplazar cada bit 7 posiciones a la derecha
2147424820 >> 7 = 2147424820÷27 = 16776756
 | 11111111111111110001101000110100
slli | 00111
 | 11111111100011010001101000000000
Desplazar cada bit 7 posiciones a la izquierda
−58828 << 7 = −58828×27 = -7529984

## Slide 94: Repertorio de instrucciones: de desplazamiento
Instrucción | Operación | Descripción
sll rd, rs1, rs2 | rd  rs1 << rs24:0 | shift left logical desplazamiento lógico a izquierda
srl rd, rs1, rs2 | rd  rs1 >> rs24:0 | shift right logical desplazamiento lógico a derecha
sra rd, rs1, rs2 | rd  rs1 >>> rs24:0 | shift right arithmetical desplazamiento aritmético a derecha
slli rd, rs1, imm5b | rd  rs1 << imm | shift left logical immediate desplazamiento lógico a izquierda con constante
srli rd, rs1, imm5b | rd  rs1 >> imm | shift right logical immediate desplazamiento lógico a derecha con constante
srai rd, rs1, imm5b | rd  rs1 >>> imm | shift right arithmetical immediate desplazamiento aritmético a derecha con constante

## Slide 95: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos: carga
Permiten copiar un dato de memoria a un registro
  Utiliza direccionamiento relativo a registro base para indicar la dirección de memoria que ocupa el dato (la dirección es la suma de una dirección base y un desplazamiento)
    La dirección base se encuentra en un registro
    El desplazamiento es un inmediato de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  El dato leído de memoria se carga en un registro
x0 | 
x1 | 
x2 | 00023cfc
x8 | 8b257a02
x31 | 
Registros
+
32
32
32
12
sExt
00000000 | 
00023ce4 | 8b257a02
00023ce8 | 
ffffffff | 
Memoria
32
  lw x8, -24(x2)
registro destino
desplazamiento constante
registro base

## Slide 96: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos: almacenamiento
Permiten copiar un dato de un registro a memoria
El dato se encuentra en un registro
Utiliza direccionamiento relativo a registro base para indicar la dirección de memoria en donde almacenar el dato (la dirección es la suma de una dir. base y un desplazamiento)
  La dirección base se encuentra en un registro
  El desplazamiento es un inmediato de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  sw x8, -24(x2)
x0 | 
x1 | 
x2 | 00023cfc
x8 | 8b257a02
x31 | 
Registros
registro fuente
desplazamiento constante
+
32
32
32
12
registro base
sExt
00000000 | 
00023ce4 | 8b257a02
00023ce8 | 
ffffffff | 
Memoria
32

## Slide 97: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos (I)
Existen instrucciones diferentes para copiar datos de 8, 16 o 32 bits
Existen instrucciones diferentes para cargar datos extendiendo el signo o completando con ceros
Instrucción | Operación | Descripción
lw rd, imm12b(rs1) | rd  Mem[rs1 + sExt(imm)] | load word carga palabra
lh rd, imm12b(rs1) | rd  sExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0) | load half carga media palabra con signo
lhu rd, imm12b(rs1) | rd  zExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0) | load half unsigned carga media palabra sin signo
lb rd, imm12b(rs1) | rd  sExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]7:0) | load byte carga byte con signo
lbu rd, imm12b(rs1) | rd  zExt(Mem[rs1 + sExt(imm)]7:0) | load half unsigned carga byte sin signo
sw rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)]  rs2 | store word almacena palabra
sh rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)]15:0  rs215:0 | store whalf almacena media palabra
sb rs2, imm12b(rs1) | Mem[rs1 + sExt(imm)] 7:0  rs27:0 | store byte almacena byte

## Slide 98: Repertorio de instrucciones: de transferencia de datos (II)
Instrucción | Operación | Descripción
lw x2, 0(x1) | x2  Mem[x1 + sExt(0)] | carga 8b257a02 en x2
lhu x2, 0(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(0)]15:0) | carga 00007a02 en x2 (7a02 =2 +31234)
lhu x2, 2(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(2)]15:0) | carga 00008b25 en x2 (8b25 =2 +35621)
lh x2, 0(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(0)]15:0) | carga 00007a02 en x2 (7a02 =C2 +31234)
lh x2, 2(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(2)]15:0) | carga ffff8b25 en x2 (8b25 =C2 -29915)
lbu x2, 3(x1) | x2  zExt(Mem[x1 + sExt(3)]7:0) | carga 0000008b en x2 (8b =2 +139)
lb x2, 3(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(3)]7:0) | carga ffffff8b en x2 (8b =C2 -177)
lh x2, 3(x1) | x2  sExt(Mem[x1 + sExt(3)]15:0) | Al ejecutarse provoca error de alineamiento
x0 | 
x1 | 00001000
x2 | ???
x31 | 
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
00001000 | 02 | 7a | 25 | 8b
00001004 |  |  |  | 
fffffffc |  |  |  | 
Los datos en memoria están alineados y con orden Little-Endian
Registros
Memoria

## Slide 99: Repertorio de instrucciones: de salto condicional (I)
Permite romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección cercana cuando se cumple cierta condición
Compara dos operandos fuente que se encuentran en registros
Utiliza direccionamiento relativo al PC para indicar la dirección con que actualizar el PC en caso de ser cierta la condición
  Dicha dirección es la suma del contenido del PC y un desplazamiento corto
  El desplazamiento es una constante de 13 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
  beq x2, x8, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700ce4
x8 | 00200000
x31 | 
Registros
2 operandos fuente
desplazamiento constante
=
32
32
13
sExt
+
PC | 
32
32
32
32
+4

## Slide 100: Repertorio de instrucciones: de salto condicional
Las instrucciones de salto condicional se usan para implementar en ensamblador estructuras de control tipo if, while, for, …
Existen instrucciones diferentes para interpretar los operandos fuente que se comparan como datos con y sin signo
Instrucción | Operación | Descripción
beq rs1, rs2, imm13b | if (rs1 = rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if equal salta si “igual que”
bne rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≠ rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if not equal salta si “disntinto que”
blt rs1, rs2, imm13b | if (rs1 <S rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if less than salta si “menor que” con signo
bge rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≥S rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if greater than or equal salta si “mayor o igual que” con signo
bltu rs1, rs2, imm13b | if (rs1 <U rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if less than unsigned salta si “menor que” sin signo
bgeu rs1, rs2, imm13b | if (rs1 ≥U rs2) then (PC  PC + sExt(imm12:1 << 1) | branch if greater than or equal unsigned salta si “mayor o igual que” sin signo

## Slide 101: Repertorio de instrucciones: de salto a función: jal
Permite romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección, pero guardando la dirección de retorno
Utiliza direccionamiento relativo al PC para indicar la dirección con que actualizar el PC
  Dicha dirección es la suma del contenido del PC y un desplazamiento largo
  El desplazamiento es una constante de 21 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
La dirección de la siguiente instrucción (retorno) se almacena en un registro
  jal x8, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 
x8 | XXXXXXXX
x31 | 
Registros
1 operando destino
desplazamiento constante
32
21
sExt
+
PC | 
32
32
+4
32

## Slide 102: Repertorio de instrucciones: de salto a función: jalr
Permite romper la secuencia normal de ejecución saltando a una dirección, pero guardando la dirección de retorno
Utiliza direccionamiento relativo a base para indicar la dirección con que actualizar el PC
  Dicha dirección es la suma del contenido del registro y un desplazamiento corto
  El desplazamiento es una constante de 12 bits en C2 cuyo signo se extiende a 32 bits
La dirección de la siguiente instrucción (retorno) se almacena en un registro
  jalr x8, x2, -32
x0 | 
x1 | 
x2 | 0f700000
x8 | XXXXXXXX
x31 | 
Registros
1 operando destino
desplazamiento constante
32
12
sExt
PC | 
registro base
+
32
32
32
+4
32

## Slide 103: Repertorio de instrucciones: de salto a función (II)
En el repertorio del RISC-V no existen instrucciones de retorno desde función, ni de salto incondicional a una instrucción, pero pueden usarse éstas para hacerlo:
Suponiendo que la instrucción de retorno está almacenada en el registro xn, el retorno se hace con:
jalr x0, xn, 0
El salto incondicional (relativo a PC) a la dirección que ocupa cierta instrucción se hace con:
jal x0, imm21b
Instrucción | Operación | Descripción
jal rd, imm21b | PC  PC + sExt(imm20:1 << 1), rd  PC+4 | jump and link salto a función con dirección relativa a PC
jalr rd, rs1, imm12b | PC  rs1 + sExt(imm), rd  PC+4 | jump and link register salto a función con dirección relativa a registro base

## Slide 104: Programación ensamblador
Los computadores ejecutan código máquina pero los programadores desarrollan software en lenguajes de alto nivel
El lenguaje ensamblador es el punto intermedio entre HW y SW:
  Los programas de alto nivel se compilan a ensamblador
  Los programas en lenguaje ensamblador se ensamblan a código máquina
Un programa ensamblador está formado por:
  Instrucciones ensamblador
  Etiquetas
  Directivas
  Pseudo-instrucciones
  Comentarios, …

## Slide 105: Programación ensamblador elementos de un programa
Un programa en lenguaje ensamblador:
Está compuesto por una secuencia de instrucciones que se ubicarán en memoria en el mismo orden para ejecutarse en serie
  Normalmente utiliza alias para referirse a los registros
No indica explícitamente la dirección de memoria de cada instrucción o dato
  Pero instrucciones consecutivas ocuparán direcciones consecutivas
Se necesario saltar a una cierta instrucción, permite definir una etiqueta para referirse simbólica mente a su dirección
  Las etiquetas liberan al programador del cálculo de desplazamientos relativos
…
if (a != b)
a = a + 1;
c = c – b;
…(
C++
…
beq t0, t1, L1
addi t0, t0, 1
L1:
sub t2, t2, t1
…(
ASM
…
beq x5, x6, 8
addi x5, x5, 1
sub x7, x7, x6
…(
dir
dir+4
dir+8
a  t0, b t1, c  t2
programa equivalente que será
traducido a código máquina

## Slide 106: Programación ensamblador elementos de un programa
Un programa en lenguaje ensamblador se pueden definir:
Etiquetas para referirse simbólicamente a la dirección que ocupa un dato
  Liberan al programador de la gestión de direcciones absolutas de 32 bits
Símbolos para referirse simbólicamente a constantes inmediatas
  Facilitan la legibilidad del código
int a = 27;
…
a = a + 10;
…(
C++
a: .word 27
…
lw t0, a
addi t0, t0, 10
…(
ASM
…
auipc x5, 0
lw x5, -64(x5)
addi x5, x5, 10
…(
dir-64
dir
a  t0
programa equivalente que será
traducido a código máquina
#define N 10;
…
a = a + N;
…(
C++
.equ N, 10
…
addi t0, t0, N
…(
ASM
…
…
addi x5, x5, 10
…(
a  t0
programa equivalente que será
traducido a código máquina

## Slide 107: Programación ensamblador elementos de un programa
Además de instrucciones, un programa ensamblador puede contener:
Pseudo-instrucciones: son alias de ciertas instrucciones
  Facilitan al programador el uso de instrucciones recurrentes
Comentarios: texto aclarativo que no se traduce a código máquina
  Facilitan la legibilidad del código
Otras directivas: que permiten controlar el proceso de ensamblado
  Ubicación de código y datos, alineamiento, etc.
int a, b;
…
a = b;
…(
C++
…
mv t0, t1
…(
ASM
…
addi x5, x6, 0
…(
a  t0
b  t1
programa equivalente que será
traducido a código máquina
…
addi t0, t0, 1 # Incrementa a
…(
ASM
…
addi x5, x5, 1
…(
programa equivalente que será
traducido a código máquina

## Slide 108: Programación ensamblador elementos de un programa
Un programa en ensamblador es una secuencia de líneas y cada línea contiene como máximo uno de cada uno de los siguientes elementos:
Etiqueta: referencia simbólica a la dirección de una instrucción o dato
  Toda etiqueta debe comenzar por una letra y terminar con dos puntos
  Para referirse a ella no se ponen los dos puntos
  Si está sola en una línea se refiere a la dirección ocupada por la primera instrucción o dato que le siga
Instrucción en ensamblador: formada por una instrucción y sus operandos
  Los operandos pueden ser explícitos o implícitos
  En lugar de una instrucción, puede haber una pseudo-instrucción
Directiva: indicación auxiliar utilizada durante el ensamblado
  Toda directiva comienza por un punto
Comentario: texto libre usado por el programador
  Comienzan con # y pueden estar al final de una línea o ocuparla completamente

## Slide 109: Programación ensamblador secciones
Un programa ensamblador se divide en secciones
Una sección representa una región de memoria contigua, en donde se ubicarán un conjunto de datos/instrucciones con un mismo propósito
  Instrucciones/datos consecutivos dentro de una sección tendrán direcciones consecutivas en memoria
  Durante el proceso de enlazado cada sección podrá ser ubicada en un lugar de la memoria distinto
En un programa en ensamblador existen 3 secciones:
  text: contiene las instrucciones que forman el programa
  data: contiene las constantes y variables globales con valor inicial
  bss: contiene variables globales sin valor inicial

## Slide 110: Programación ensamblador directivas
Directiva | Descripción
.text | Declara el comienzo de la sección de instrucciones
.data | Declara el comienzo de la sección de variables globales con valor inicial
.bss | Declara el comienzo de la sección de variables globales sin valor inicial
.word w1, … wn | Reserva espacio en memoria para n palabras inicializadas a w1 … wn
.half h1, … hn | Reserva espacio en memoria para n medias palabras inicializadas a h1 … hn
.byte b1, … bn | Reserva espacio en memoria para n bytes inicializadas a b1 … bn
.zero n | Reserva espacio en memoria para n bytes inicializados a 0
.space n | Reserva espacio en memoria para n bytes sin inicializar
.string “str” | Reserva espacio en memoria inicializado con la cadena “str”
.align n | Alinea los datos/instrucciones a direcciones múltiplo de 2n
.equ sym, val | Define una constante simbólica llamada sym de valor val
.global sym | Hace visible la etiqueta sym fuera del archivo que la contiene (global)
.extern sym | Indica que un símbolo está definido en otro archivo del proyecto
.end | Declara el final del programa ensamblador

## Slide 111: Programación ensamblador ejemplo
DATOS CON VALOR INICIAL | .data A: .word 5 B: .word 8
DATOS SIN VALOR INICIAL | .bss M: .space 4
INSTRUCCIONES | .text .global main main: lw t0, A lw t1, B la t2, M bge t0, t1, L1 sw t1, 0(t2) # A<B j fin L1: sw t0, 0(t2) # A>=B fin: j fin .end
Directivas
Etiquetas
Comentario
Instrucción
Pseudo-instrucción

## Slide 112: Programación ensamblador ejemplo
DATOS CON VALOR INICIAL | .data A: .word 5 B: .word 8
DATOS SIN VALOR INICIAL | .bss M: .space 4
INSTRUCCIONES | .text .global main main: lw t0, A lw t1, B la t2, M bge t0, t1, L1 sw t1, 0(t2) # A<B j fin L1: sw t0, 0(t2) # A>=B fin: j fin .end
Indica el inicio de la sección de datos inicializados
Indica el inicio de la sección de datos no inicializados
Datos no inicializados de tamaño palabra
Indica el inicio de la sección de código
Hace visible esta etiqueta fuera de este archivo,
en particular para que el simulador pueda conocer
la dirección de inicio del programa
Datos inicializados de tamaño palabra
Indica el final del programa ensamblador

## Slide 113: Programación ensamblador ejemplo
DATOS CON VALOR INICIAL | .data A: .word 5 B: .word 8
DATOS SIN VALOR INICIAL | .bss M: .space 4
INSTRUCCIONES | .text .global main main: lw t0, A lw t1, B la t2, M bge t0, t1, L1 sw t1, 0(t2) # A<B j fin L1: sw t0, 0(t2) # A>=B fin: j fin .end
Carga en t0 el valor contenido en la dirección A
Carga en t2 la dirección de M
Compara los valores cargados
Almacena en la dirección M el valor de t1 (B)
Salta a la última instrucción del programa
Carga en t1 el valor contenido en la dirección B
Almacena en la dirección M el valor de t0 (A)
Indefinidamente ejecuta esta instrucción

## Slide 114: Programación ensamblador variables y constantes
En ensamblador no existe variables como tales
  Existen datos que residen en memoria o en registro
    Para operar con ellos siempre deben estar en registros porque en el ensamblador de RISC-V no existen instrucciones con operandos en memoria
No hay distinción entre variables y constantes (si cambia su valor es variable)
Las constantes pueden residir en la propia instrucción (operandos inmediatos)
  Los valores constantes se pueden expresar indistintamente en:
    Decimal, tal cual: 109
    Hexadecimal, anteponiendo 0x a la secuencia de dígitos: 0x6d
    Binario, anteponiendo 0b a la secuencia de dígitos: 0b1101101

## Slide 115: Programación ensamblador variables y constantes
En el caso de variables/constantes globales, se usan etiquetas para evitar el uso de direcciones explícitas en el código ensamblador
  Estas etiquetas juegan en ensamblador el papel del nombre de la variable
Como el número de registros es limitado los datos mayoritariamente residen en memoria
Como el acceso a registro es mucho más rápido que a memoria
  Los datos deben mantenerse el mayor tiempo posible en registros
  Como no es posible mantenerlos todos, se mantienen los más usados
int a = 76;
const int b = -39;
int c;
…(
C++
a: .word 76
b: .word -39
c: .space 4
ASM
00000000 | 
dir | 0000004c
dir+4 | ffffffd9
dir+8 | -
ffffffff | 
Memoria

## Slide 116: Programación ensamblador variables y constantes
Los datos que residen en memoria:
  Deben cargarse en registros para operar con ellos
  Una vez calculado el resultado, se almacena en memoria
int a = 5;
…
a = a + 1;
…(
C++
a: .word 5
…
la t0, a
lw t1, 0(t0)
addi t1, t1, 1
sw t1, 0(t0)
…
ASM
a: .word 5
…
lw t1, a
addi t1, t1, 1
sw t1, a, t0
…
ASM
&a  t0, a  t1

## Slide 117: Programación ensamblador variables y constantes
Al igual que las instrucciones, los datos se ubican en memoria en el mismo orden en que aparecen en el programa ensamblador
  Al cargar (durante la ejecución) datos de distinto tamaño ubicados consecutivamente pueden producirse errores de alineamiento
  Para que queden correctamente alineados se usa la directiva .align
a: .word 0x12345678
b: .word 0x90abcdef
…
ASM
a: .half 0x1234
b: .word 0x90abcdef
…
ASM
a: .half 0x1234
.align 2
b: .word 0x90abcdef
…
ASM
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
dir | 78 | 56 | 34 | 12
dir+4 | ef | cd | ab | 90
fffffffc |  |  |  | 
Memoria
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
dir | 34 | 12 | ef | cd
dir+4 | ab | 90 |  | 
fffffffc |  |  |  | 
Memoria
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
dir | 34 | 12 |  | 
dir+4 | ef | cd | ab | 90
fffffffc |  |  |  | 
Memoria
INCORRECTO

## Slide 118: Programación ensamblador Tipos
En ensamblador las variables no tienen tipo explícito
Un dato tiene cierta anchura en bytes sin referencia explícita a su codificación
El programador debe mantener la coherencia entre la codificación de dato y las instrucciones que usa para operar con él (carga, almacenamiento, comparación …)
La equivalencia entre tipos C/C++ y anchuras en ensamblador es:
Tipo C/C++ | Anchura | Declaración | Carga
[signed] char | 8b = 1B | .byte / .space 1 | lb
unsigned char | 8b = 1B | .byte / .space 1 | lbu
[signed] short [int] | 16b = 2B | .half / .space 2 | lh
unsigned short [int] | 16b = 2B | .half / .space 2 | lhu
[sigmed] int | 32b = 4B | .word / .space 4 | lw
unsigned int | 32b = 4B | .word / .space 4 | lw
puntero (dirección) | 32b = 4B | .word / .space 4 | lw

## Slide 119: Programación ensamblador arrays
Un array es una colección de datos de la misma anchura ubicados en direcciones consecutivas de memoria en orden creciente de índice
El índice indica la posición relativa del dato respecto del primero
Para acceder a un elemento del array hay que calcular su dirección
Es la suma de la dirección base del array y un desplazamiento
  La dirección base del array es la dirección del primer elemento
El desplazamiento en bytes se calcula:
  desplazamiento (bytes) = índice × tamaño de los datos (bytes)
int a[5] = {8, 13, -80, 3, 0};
…
C/C++
a: .word 8, 13, -80, 3, 0
…
ASM
00000000 |  | 
dir | 00000008 | a[0]
dir+4 | 0000000d | a[1]
dir+8 | ffffffb0 | a[2]
dir+12 | 00000003 | a[3]
dir+16 | 00000000 | a[4]
ffffffff |  | 
Memoria

## Slide 120: Programación ensamblador arrays
El desplazamiento lo calcula el programador si el índice es constante
Si el índice es variable, lo debe calcular el programa
int a[5];
…
a[0] = a[1] + a[2];
…
C/C++
a: .space 20
…
la t0, a
lw t1, 4(t0)
lw t2, 8(t0)
add t1, t1, t2
sw t1, 0(t0)
…
ASM
int a[5], i;
…
a[i] = a[i] + 1;
…
C/C++
a: .space 20
…
la t0, a
slli t1, t1, 2
add t0, t0, t1
lw t2, 0(t0)
addi t2, t2, 1
sw t2, 0(t0)
…
ASM
carga la dirección
base del array
carga a[1]
carga a[2]
almacena a[0]
carga la dirección base del array
calcula el desplazamiento i*4
suma base y desplazamiento
carga a[i]
almacena a[i]
a ≡ &a[0]  t0
i  t1
a[i]  t2

## Slide 121: Programación ensamblador arrays
Las cadenas de caracteres son un caso especial de arrays
Almacenan ordenadamente caracteres codificados en ASCII
Cada carácter ASCII ocupa un byte
El array finaliza con el carácter ‘\0’ (0x0) que actúa como centinela de fin de cadena
const char a[] = “RISC-V”;
…
C/C++
a: .string “RISC-V”
…
ASM
Memoria
 | +0 | +1 | +2 | +3
00000000 |  |  |  | 
dir | 52 | 49 | 53 | 43
dir+4 | 2d | 56 | 00 | 90
fffffffc |  |  |  | 
dir | R | I | S | C
dir+4 | - | V | ‘\0’ | 

## Slide 122: Programación ensamblador expresiones
Las expresiones simples en C/C++ requieren una única instrucción
  Usando registros en donde previamente se han cargado los datos
Las expresiones compuestas requieren más de una instrucción
  Usando registros adicionales para almacenar los resultados intermedios
int a, b, c;
…
a = b + c;
…
C/C++
a  t0
b  t1
c  t2
…
add t0, t1, t2
…
ASM
int a, b, c, d;
…
a = (b + c) - d;
…
C/C++
a  t0
b  t1
c  t2
d  t3
…
add t4, t1, t2
sub t0, t4, t3
…
ASM

## Slide 123: Programación ensamblador expresiones
Las constantes explícitas pueden aparecer de manera simbólica:
Si la constante es corta (≤12 bits [-2048, +2047]) puede usarse directamente como operando inmediato
Deben cargarse previamente en un registro:
  Las constantes largas (>12 bits)
  Constantes que se usan en instrucciones que no permiten operandos inmediatos
int a, b;
…
a = b + 5;
…
C/C++
a  t0
b  t1
…
addi t0, t1, 5
…
ASM
int a, b;
…
a = b + 5000;
a = a * 5;
…
C/C++
a  t0
b  t1
…
li t2, 5000
add t0, t1, t2
li t2, 5
mul t0, t0, t2
…
ASM

## Slide 124: Programación ensamblador estructura if-then
Se utiliza un salto condicional para chequear la condición opuesta y saltar bloque THEN
  Si la condición es compuesta, se chequean de una en una las condiciones
…
if (a == b)
f = g + h;
…
C/C++
a  t0, b  t1, f  t2,
g  t3, h  t4
…
bne t0, t1, eif
addi t2, t3, t4
eif:
…
ASM
condición atómica
bloque then
condición
opuesta
t2  t3 + t4
t0 != t1
T
F

## Slide 125: Programación ensamblador estructura if-then-else
Se utiliza un salto condicional para chequear la condición opuesta y saltar a bloque ELSE
Al final del bloque THEN salto incondicional para saltar bloque ELSE
…
if (a == b)
f = g + h;
else
f = g – h;
…
C/C++
a  t0, b t1, f  t2,
g  t3, h  t4
…
bne t0, t1, else
add t2, t3, t4
j eif
else:
sub t2, t3, t4
eif:
…
ASM
bloque then
condición
opuesta
t2  t3 + t4
t0 != t1
T
F
bloque else
salta el bloque else
t2  t3 - t4

## Slide 126: Programación ensamblador estructura while-do
Se utiliza un salto condicional para chequear la condición opuesta y saltar fuera
Al final del bloque del cuerpo del bucle salto incondicional para saltar al principio
…
while (a != b)
{
f = f + a;
a = a – b;
}
…
C/C++
a  t0, b  t1, f  t2
…
while:
beq t0, t1, ewhile
add t2, t2, t0
sub t0, t0, t1
j while
ewhile:
…
ASM
condición
opuesta
t2  t2 + t0
t0 == t1
T
F
salta atrás para repetir
cuerpo del bucle
t0  t0 – t1

## Slide 127: Programación ensamblador estructura for
Se inicializa variable índice del bucle fuera
Se utiliza un salto condicional para chequear la condición opuesta y saltar fuera
Al final del cuerpo del bucle se modifica índice y salto incondicional para saltar al principio
…
for (a=0; a<10; a++)
{
f = f + b;
}
…
C/C++
a  t0, b  t1, f  t2
…
li t3, 10
li t0, 0
for:
bge t0, t3, efor
add t2, t2, t1
addi t0, t0, 1
j for
efor:
…
ASM
condición
opuesta
t2  t2 + t1
t0 >= t3
T
F
salta atrás para repetir
cuerpo del bucle
incrementa índice
inicializa el índice
define límite
t3  10
t0  0
t0  t0 + 1

## Slide 128: Programación ensamblador ejemplo bucle que modifica array
Bucle que multiplica por 2 todos los elementos de un array
int a[5] = {8, 13, -80, 3, 0};
…
for (i=0; i<5; i++)
{
a[i] = 2*a[i];
}
…
C/C++
&a[0]  t0, i  t1
.data
a: .word 8, 13, -80, 3, 0
…
.text
…
la t0, a
li t2, 5
li t1, 0
for:
bge t1, t2, efor
slli t3, t1, 2
add t3, t3, t0
lw t4, 0(t3)
slli t4, t4, 1
sw t4, 0(t3)
addi t1, t1, 1
j for
efor:
…
ASM
carga dirección de array a en t0
define límite del bucle en t2
inicializa i (t1) a 0
si i (t1) es mayor o igual que (t2), salir
calcula desplazamiento i (t1) *4 en t3
suma el desp. (t3) a la dirección de a (t0)
carga en t4 el dato de la dir. calculada (t3)
multiplica por 2 el dato leído
almacena el nuevo valor en la misma dir (t3)
incrementa i (t1)
salta atrás para repetir

## Slide 129: Programación ensamblador ejemplo bucle que modifica array
Bucle que multiplica por 2 todos los elementos de un array
.data
a: .word 8, 13, -80, 3, 0
…
.text
…
la t0, a
li t1, 5
for:
beqz t1, efor
lw t4, 0(t0)
slli t4, t4, 1
sw t4, 0(t0)
addi t0, t0, 4
addi t1, t1, -1
j for
efor:
…
ASM
carga dirección de array a en t0
inicializa contador del bucle con el número de elementos en t1
si contador es 0, salir
decrementa número de elementos restantes
carga en t4 el dato actual (t0)
multiplica por 2 el dato leído
almacena el nuevo valor en la misma dir. (t0)
calcula (+4) siguiente posición a leer (t0)
salta atrás para repetir
.data
a: .word 8, 13, -80, 3, 0
…
.text
…
la t0, a
li t2, 5
li t1, 0
for:
bge t1, t2, efor
slli t3, t1, 2
add t3, t3, t0
lw t4, 0(t3)
slli t4, t4, 1
sw t4, 0(t3)
addi t1, t1, 1
j for
efor:
…
ASM

## Slide 130: Programación ensamblador funciones
En ensamblador las funciones no se declaran: se identifican por la dirección de comienzo de su código con una etiqueta
Cuando una función (invocante) llama a otra (invocada):
  La invocante (caller) debe pasar los argumentos y saltar al comienzo de la función invocada
  La invocada (callee) debe devolver el resultado y saltar a la instrucción siguiente a la que hizo la llamada en la función invocante
  Dado que los registros y la memoria son accesibles por ambas funciones, la función invocada no debe alterar nada que sea usado por la invocante
En ensamblador, toda la gestión de argumentos y saltos es explícita
  Pero cada arquitectura define un CONVENIO DE LLAMADAS A FUNCIONES estándar que debe respetarse para garantizar la interoperabilidad

## Slide 131: Programación ensamblador funciones
Los registros del RISC-V pueden ser usados indistintamente, pero para facilitar la gestión de funciones en ensamblador:
Cada registro tiene asignado por CONVENIO un cierto propósito y definido un alias para que el programador lo recuerde
# Reg. | Alias | Tipo | Propósito más habitual
x0 | zero | N/A | Valor constante 0
x1 | ra | preservado | Almacenar la dirección de retorno a la función invocante
x2 | sp | preservado | Almacenar la dirección de la cima de la pila
x3 | gp | N/A | Almacenar la dirección de la región de datos globales
x4 | tp | N/A | Almacenar la dirección de la región de datos locales a una hebra
x5…x7 | t0…t2 | temporal | Propósito general
x8 | s0/fp | preservado | Propósito general Almacenar la dirección de la base del marco de una función
x9 | s1 | preservado | Propósito general
x10…x11 | a0…a1 | temporal | Pasar argumentos a la función invocada Devolver valor de retorno a la función invocante
x12…x17 | a2…a7 | temporal | Pasar argumentos a la función invocada
x18…x27 | s2…s11 | preservado | Propósito general
x28…x31 | t3…t6 | temporal | Propósito general

## Slide 132: Programación ensamblador funciones: llamada
Por CONVENIO, la función invocante usa:
Los registros: a0…a7 para pasar hasta 8 argumentos a la invocada
La pseudo-instrucción jal para llamar (saltar) a la invocada:
  Esta pseudo-instrucción de traduce en una instrucción jal/jalr y el uso del registro ra para guardar la dirección de retorno
int a;
…
a = inc(a);
…
int inc(int x)
{
return x+1;
}
…
C/C++
a: .space 4
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
carga en a0 el argumento
salta a la función invocada guardando en ra la dirección de retorno

## Slide 133: Programación ensamblador funciones: retorno
Por CONVENIO, la función invocada usa:
El registro a0 para devolver el resultado a la invocante. Si el dato fuera de 64 bits se usaría también a1 para la parte alta.
La pseudo-instrucción ret para retornar a la invocante. Salta a la dirección almacenada en ra.
int a;
…
a = inc(a);
…
int inc(int x)
{
return x+1;
}
…
C/C++
a: .space 4
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
guarda en a0 el resultado
la función invocante almacena el resultado devuelto en a0
retorno a la función invocante

## Slide 134: Programación ensamblador funciones: llamada y retorno
a: .word 1
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
x0 | 00000000
(ra)x1 | 
x2 | 
(a0)x10 | 00000001
x31 | 
00000000 |  | 
00400000 | lw a0, 0(t0) | 
00400004 | jal ra, inc | 
00400008 | sw a0, 0(t0) | 
00400f00 | add a0, a0, 1 | 
00400f04 | jalr x0, ra, 0 | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
PC | 00400000

## Slide 135: Programación ensamblador funciones: llamada y retorno
a: .word 1
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
x0 | 00000000
(ra)x1 | 00400008
x2 | 
(a0)x10 | 00000001
x31 | 
00000000 |  | 
00400000 | lw a0, 0(t0) | 
00400004 | jal ra, inc | 
00400008 | sw a0, 0(t0) | 
00400f00 | add a0, a0, 1 | 
00400f04 | jalr x0, ra, 0 | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
PC | 00400004
00400f00

## Slide 136: Programación ensamblador funciones: llamada y retorno
a: .word 1
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
x0 | 00000000
(ra)x1 | 00400008
x2 | 
(a0)x10 | 00000002
x31 | 
00000000 |  | 
00400000 | lw a0, 0(t0) | 
00400004 | jal ra, inc | 
00400008 | sw a0, 0(t0) | 
00400f00 | add a0, a0, 1 | 
00400f04 | jalr x0, ra, 0 | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
PC | 00400f00

## Slide 137: Programación ensamblador funciones: llamada y retorno
a: .word 1
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
x0 | 00000000
(ra)x1 | 00400008
x2 | 
(a0)x10 | 00000002
x31 | 
00000000 |  | 
00400000 | lw a0, 0(t0) | 
00400004 | jal ra, inc | 
00400008 | sw a0, 0(t0) | 
00400f00 | add a0, a0, 1 | 
00400f04 | jalr x0, ra, 0 | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
PC | 00400f04

## Slide 138: Programación ensamblador funciones: llamada y retorno
a: .word 1
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add a0, a0, 1
ret
…
ASM
x0 | 00000000
(ra)x1 | 00400008
x2 | 
(a0)x10 | 00000002
x31 | 
00000000 |  | 
00400000 | lw a0, 0(t0) | 
00400004 | jal ra, inc | 
00400008 | sw a0, 0(t0) | 
00400f00 | add a0, a0, 1 | 
00400f04 | jalr x0, ra, 0 | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
PC | 00400008

## Slide 139: Programación ensamblador funciones: registros temporales vs preservados
La función invocada puede usar los mismos registros que está usando la función invocante
Si la función invocada cambia alguno en uso por la invocante, al retornar a ésta no encontrará el valor esperado y el programa fallará
int a;
…
a = inc(a);
…
int inc(int x)
{
return x+1;
}
…
C/C++
a: .space 4
…
la t0, a
lw a0, 0(t0)
jal inc
sw a0, 0(t0)
…
inc:
add t0, a0, 1
mv. a0, t0
ret
…
ASM
la función invocante usa t0 para almacenar temporalmente la dirección de a
pero, el valor de t0 ha cambiado tras la llamada y ya no contiene la dirección de a
la función invocada usa t0 para almacenar temporalmente el resultado del cálculo
INCORRECTO

## Slide 140: Programación ensamblador funciones: registros temporales vs preservados
Por CONVENIO, los registros se clasifican en preservados y temporales
Registro preservado (callee-saved): aquel que el programador debe garantizar que su contenido no varía tras ejecutar una función
  Su valor tras retornar de la función invocada debe ser el mismo que tenía cuando se saltó a ella
  Para ello, o no se modifica en la función invocada o la función invocada salva su valor al principio y lo restaura al final
  Son registros preservados: s1 … s11, sp, ra, s0/sp
Registro temporal (caller-saved): aquel cuyo contenido puede alterarse libremente al ejecutar una función
  Su valor tras retornar de una función invocada puede ser distinto del que tenía cuando se saltó a ella
  Si la función invocante quiere conservar su valor, debe salvar su valor antes de saltar a la función invocada y restaurarlo a su retorno
  Son registros temporales: t0 … t6, a0 … a7

## Slide 141: Programación ensamblador funciones: registros temporales vs preservados
Según este convenio, lo correcto sería que la función invocante use registros preservados cuando quiere conservar un dato tras una llamada.
La invocada podrá seguir usando registros temporales y si usa
preservados deberá salvarlos antes de modificarlos y restaurarlos antes de volver.
int a;
…
a = inc(a);
…
int inc(int x)
{
return x+1;
}
…
C/C++
a: .space 4
…
la s0, a
lw a0, 0(s0)
jal inc
sw a0, 0(s0)
…
inc:
addi t0, a0, 1
mv a0, t0
ret
…
ASM
la función invocante usa s0 para almacenar temporalmente la dirección de a
si inc está correctamente programada, s0 seguirá conteniendo la dirección de a
la función invocada no usa s0 por lo que su valor no cambiará durante su ejecución
CORRECTO

## Slide 142: Programación ensamblador funciones: registros temporales vs preservados
Resumen del uso de los registros por CONVENIO
…
funcA:
…
jal funcB
…
ret
…
ASM
Salvar registros PRESERVADOS que se vayan a modificar en el cuerpo de la función funcA
Salvar registros TEMPORALES que no se quieran perder al llamar a la función funcB
Restaurar registros TEMPORALES salvados antes de la llamada a funcB
Restaurar registros PRESERVADOS que se salvaron al comienzo de la función funcA

## Slide 143: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
La PILA (stack) es una región de memoria en donde se pueden almacenar datos temporalmente sin conocer la dirección efectiva que ocupan
  Registros que se deben preservar
  Argumentos de una función (cuando son más de 8)
  Variables locales a una función cuando no hay registros suficientes
Sobre una pila se pueden realizar 2 operaciones
  Apilar (push): almacenar un dato sobre la cima de la pila
  Desapliar (pop): recuperar el dato ubicado en la cima de la pila
  La pila funciona como una LIFO (Last-in First-out): los datos apilados en cierto orden se recuperan desapilándolos en orden inverso
Por CONVENIO, en ensamblador RISC-V:
  La pila es descendente: crece de direcciones altas hacia bajas de memoria
  Se usa el registro sp para almacenar la dirección de la cima de la pila, que siempre contiene el último dato apilado

## Slide 144: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
…
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 00020000
(t6)x31 | 00001234
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc |  | 
00020000 | XXXXXXXX | cima pila
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Apilar un dato supone:
Decrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4
Almacenar el dato en la cima de la pila (store)

## Slide 145: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fffc
(t6)x31 | 00001234
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc |  | cima pila
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Apilar un dato supone:
Decrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4
Almacenar el dato en la cima de la pila (store)

## Slide 146: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fffc
(t6)x31 | 00001234
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00001234 | cima pila
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Apilar un dato supone:
Decrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4
Almacenar el dato en la cima de la pila (store)

## Slide 147: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fffc
(t6)x31 | 00000000
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00001234 | cima pila
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Desapilar un dato supone:
Cargar el dato ubicado en la cima de la pila (load)
Incrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4

## Slide 148: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fffc
(t6)x31 | 00001234
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00001234 | cima pila
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Desapilar un dato supone:
Cargar el dato ubicado en la cima de la pila (load)
Incrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4

## Slide 149: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 00020000
(t6)x31 | 00001234
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00001234 | 
00020000 | XXXXXXXX | cima pila
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Desapilar un dato supone:
Cargar el dato ubicado en la cima de la pila (load)
Incrementar sp el número de bytes que ocupe el dato, normalmente 4

## Slide 150: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 00020000
(t6)x31 | 00009abc
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00001234 | 
00020000 | XXXXXXXX | cima pila
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Los datos desapilados permanecen en memoria
Pero no pueden usarse porque serán sobrescritos por los datos que se apilen con posterioridad

## Slide 151: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
mv t6, zero
…
lw t6, 0(sp)
addi sp, sp, 4
…
li t6, 0x9abc
addi sp, sp, -4
sw t6, 0(sp)
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fffc
(t6)x31 | 00009abc
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc | 00009abc | cima pila
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Los datos desapilados permanecen en memoria
Pero no pueden usarse porque serán sobrescritos por los datos que se apilen con posterioridad

## Slide 152: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -12
sw t4, 0(sp)
sw t5, 4(sp)
sw t6, 8(sp)
…
lw t4, 0(sp)
lw t5, 4(sp)
lw t6, 8(sp)
addi sp, sp, 12
…
ASM
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 00020000
(t4)x29 | 44444444
(t5)x30 | 55555555
(t6)x31 | 66666666
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 |  | 
0001fff8 |  | 
0001fffc |  | 
00020000 | XXXXXXXX | cima pila
ffffffff |  | 
Memoria
Registros
Apilar un conjunto de datos supone:
Decrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos)
Almacenar cada dato en direcciones consecutivas desde la cima de la pila (+0, +4, …)

## Slide 153: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -12
sw t4, 0(sp)
sw t5, 4(sp)
sw t6, 8(sp)
…
lw t4, 0(sp)
lw t5, 4(sp)
lw t6, 8(sp)
addi sp, sp, 12
…
ASM
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 | 44444444 | cima pila
0001fff8 | 55555555 | 
0001fffc | 66666666 | 
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fff4
(t4)x29 | 44444444
(t5)x30 | 55555555
(t6)x31 | 66666666
Registros
Apilar un conjunto de datos supone:
Decrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos)
Almacenar cada dato en direcciones consecutivas desde la cima de la pila (+0, +4, …)

## Slide 154: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -12
sw t4, 0(sp)
sw t5, 4(sp)
sw t6, 8(sp)
…
lw t4, 0(sp)
lw t5, 4(sp)
lw t6, 8(sp)
addi sp, sp, 12
…
ASM
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 | 44444444 | cima pila
0001fff8 | 55555555 | 
0001fffc | 66666666 | 
00020000 | XXXXXXXX | 
ffffffff |  | 
Memoria
Desapilar un conjunto de datos supone:
Cargar los datos ubicados en direcciones consecutivas desde la cima (+0, +4, …)
Incrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos)
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 0001fff4
(t4)x29 | XXXXXXXX
(t5)x30 | XXXXXXXX
(t6)x31 | XXXXXXXX
Registros

## Slide 155: Programación ensamblador funciones: Gestión de pila
…
addi sp, sp, -12
sw t4, 0(sp)
sw t5, 4(sp)
sw t6, 8(sp)
…
lw t4, 0(sp)
lw t5, 4(sp)
lw t6, 8(sp)
addi sp, sp, 12
…
ASM
00000000 |  | 
0001fff0 |  | 
0001fff4 | 44444444 | 
0001fff8 | 55555555 | 
0001fffc | 66666666 | 
00020000 | XXXXXXXX | cima pila
ffffffff |  | 
Memoria
x0 | 00000000
x1 | 
(sp)x2 | 00020000
(t4)x29 | 44444444
(t5)x30 | 55555555
(t6)x31 | 66666666
Registros
Desapilar un conjunto de datos supone:
Cargar los datos ubicados en direcciones consecutivas desde la cima (+0, +4, …)
Incrementar sp (el número de bytes que ocupen todos ellos)

## Slide 156: Programación ensamblador funciones: salvado de registros
Para salvar los registros, que por CONVENIO una función debe salvar, se usa la PILA
…
funcA:
…
jal funcB
…
ret
…
ASM
Apilar registros PRESERVADOS que se vayan a modificar en el cuerpo de la función funcA
Apilar registros TEMPORALES que no se quieran perder al llamar a la función funcB
Desapilar registros TEMPORALES salvados antes de la llamada a funcB
Desapilar registros PRESERVADOS que se salvaron al comienzo de la función funcA
…
jal funcA
…
ASM
Apilar registros TEMPORALES que no se quieran perder al llamar a la función funcA
Desapilar registros TEMPORALES salvados antes de la llamada a funcA
…
funcB:
…
…
ret
…
ASM
Apilar registros PRESERVADOS que se vayan a modificar en el cuerpo de la función funcB
Desapilar registros PRESERVADOS que se salvaron al comienzo de la función funcB
PROGRAMA
FUNCION NO-HOJA
(llama a otra función)
FUNCION HOJA
(no llama a otra función)
Usar preferiblemente
registros preservados
Usar preferiblemente
registros temporales